## Slide 1
a cura dell’ Ing. Carmela Concilio
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE N.8
Soluzioni multidimensionali
Utilizzo dei diagrammi di Heisler e Grober

## Slide 2
Una tubazione di acciaio AISI 1010 (ρ=7823 ) dal raggio interno pari a 1 m e di spessore pari a 35 mm è perfettamente isolata all’esterno. La sua temperatura iniziale (uniforme) è Ti=-25°C. Dell’acqua a 70°C è pompata attraverso il tubo realizzando un coefficiente di scambio convettivo pari a 600 . Determinare dopo che è trascorso un tempo pari a 8 minuti:
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
r = 1 m
s = 35 mm
k = 63.9
ρ =7823
c = 434
Ti = -25°C
Tf = 70 °C;
h = 600
t = 8 min
Dati
La massima temperatura nel tubo
La minima temperatura nel tubo
Il flusso termico scambiato con il fluido per metro di tubazione
L’energia persa per metro di tubazione

## Slide 3
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
Schema del problema
Acqua calda
Di
s
Zoom

## Slide 4
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
h, k invarianti con T
Dato il piccolo rapporto tra spessore e raggio della tubazione, gli effetti di curvatura (cioe’ dell’aumento relativo di area all’aumentare del raggio) possono trascurarsi e, dunque, la tubazione può
riguardarsi come una lastra piana
La lastra è soggetta a condizioni al contorno di adiabaticità a x=0 e convettiva a x=s.
0
s

## Slide 5
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
h, k invarianti con T
0
s
Flusso termico 1D, orientato normalmente alla superficie estesa della lastra
Assenza di generazione
Condizioni instazionarie
Problema dimensionale
PDE del primo ordine nella variabile temporale e del secondo ordine rispetto alle variabile spaziale

## Slide 6
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
Si calcola preliminarmente il numero di Biot
h, k invarianti con T
Bi > 0.1  Occorre avvalersi dei diagrammi di Heisler
I parametri da calcolare sono:
Il tempo adimensionale τ

## Slide 7
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
Il tempo adimensionale τ
Diffusività termica

## Slide 8
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
0
s
Andamento qualitativo
La massima e la minima temperatura nel tubo

## Slide 9
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
h, k invarianti con T
Dai diagrammi si legge:

## Slide 10
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
h, k invarianti con T
Dai diagrammi si legge:
0.85

## Slide 11
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
h, k invarianti con T
Il flusso termico specifico è:
Temperatura della superficie bagnata dal fluido
Tw

## Slide 12
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
h, k invarianti con T
L’area interessata da 1 m di tubazione è:
(1)
In questo caso la lastra è riscaldata dal fluido. Coerentemente ci aspettiamo un profilo di temperatura crescente rispetto all’asse delle x.
Di
Hi
Il flusso è negativo perché uscente dal fluido. Il flusso convettivo è positivo se Tw>Tf cioè se orientato dal solido verso il fluido.

## Slide 13
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
L’energia persa per metro di tubazione
Occorre rifarsi al grafico di Grober
Conosciamo il valore del prodotto , intersechiamo la curva corrispondente al valore di Bi e leggiamo in ordinata il rapporto

## Slide 14
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
L’energia persa per metro di tubazione

## Slide 15
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali

## Slide 16
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Soluzioni multidimensionali
8 min
6 min
5 min

## Slide 17
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Soluzioni multidimensionali
Una mela, assimilabile ad una sfera di acqua (r=4 cm, k=0,6W/(mK), c=4186 J/(kgK), ρ=1000 kg/m3), deve essere cotta in forno a Tf=110°C con h=100 W/(m2K). Sapendo che la temperatura iniziale è 25°C, si calcoli il tempo necessario affinché nel centro della mela si registri una temperatura di 90°C. Valutare, inoltre, la temperatura superficiale allo stesso tempo.
Si calcola preliminarmente il numero di Biot
Occorre avvalersi dei diagrammi di Heisler
Il numero di Bi è grande e pertanto si deve usare il modello a parametri distribuiti

## Slide 18
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Soluzioni multidimensionali
Noto il valore della temperatura adimensionale e del Bi si può calcolare il tempo adimensionale

## Slide 19
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Soluzioni multidimensionali
Noto il valore della temperatura adimensionale e del Bi si può calcolare il tempo adimensionale
t =5714 s

## Slide 20
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Soluzioni multidimensionali
0.150
La temperatura superficiale allo stesso tempo, si calcola
Attraverso il secondo diagramma funzione di ξ e Bi.
0.150