## Slide 1
prof. Gennaro Cuccurullo
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE 01
Conduzione stazionaria 1D
a cura dell’ing. Carmela CONCILIO

## Slide 2
ESERCITAZIONE n°1
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°1
Una parete di mattoni di 3 x 5 m2, di spessore 30 cm e conducibilità 0.8 W·m-1·K-1 presenta temperature superficiali di 16 e 4°C. Determinare il profilo di temperatura stazionario e la potenza termica che la attraversa.
x
z
y
Equazione fondamentale della conduzione di Fourier
Equazione di Laplace
s << H, L
Flusso termico 1D, orientato normalmente alla superficie estesa della lastra
Assenza di generazione
Condizioni stazionarie
ODE II ordine
Lastra piana con condizioni al contorno del I tipo

## Slide 3
flusso termico specifico
potenza termica o flusso termico totale
profilo di temperatura
Fourier
Metodo canonico
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°1
L’equazione va corredata delle opportune condizioni al contorno per ricavare la soluzione particolare.

## Slide 4
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°1
Vantaggi
Svantaggi
Metodo canonico
Metodo generale sempre valido
La procedura risulta laboriosa per una parete composta da N strati
Il profilo di temperatura nell’ambito dei singoli strati è lineare, ma per trovare la soluzione particolare occorre determinare le 2*N costanti di integrazione. Si sfruttano 2 C.C. sulle superfici delimitanti la parete, mentre le 2*N-2 restanti derivano dall’imporre le condizioni di accoppiamento delle temperature e dei flussi sulle N-1 interfacce.
1
2
3
Analogia elettrica

## Slide 5
Analogia elettrica
resistenza termica conduttiva
resistenza termica conduttiva specifica
flusso termico specifico
potenza termica o flusso termico totale
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°1
Il trasferimento di calore innescato dal salto di temperatura ( T0-Ts) attraverso l lastra è completamente analogo, cioè descritto dalle stesse equazioni, a quello di una corrente elettrica in un circuito resistivo

## Slide 6
Una finestra di 0.8 x 1.4 m è caratterizzata da un vetro (k = 1 W·m-1· K-1)) spesso 1 mm. All’interno la temperatura è di 20°C quando fuori vi sono 0°C. Se i coefficienti di adduzione sono 34 e 10 W·m-2· K-1 sulle facce esterna e interna rispettivamente, calcolare le dispersioni attraverso la finestra e le temperature estreme del vetro.
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°2
Equazione fondamentale della conduzione di Fourier
Equazione di Laplace
Lastra piana con condizioni al contorno del III tipo
È più usuale conoscere le temperature dei due fluidi che lambiscono la parete, perché più semplici da misurare e più significative; queste ultime, ad opportuna distanza dalla parete, possono assumersi uniformi.

## Slide 7
metodo canonico
qconv
qcond
qcond
qconv
T0
Ts
T(x)
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°2
Commento: la temperatura nella lastra varia debolmente. Ciò scaturisce dal piccolo spessore e dalla conducibilità non bassa, infatti, la resistenza conduttiva è piccola. Si noti come le cadute di temperatura sulle due interfacce sono molto più marcate.
profilo a maniera

## Slide 8
rhi
rhe
T0
Ts
Ti
Te
rk
Analogia elettrica
resistenza termica specifica
convettiva
interna
esterna
conduttiva
rhi
rhe
T0
Ts
Ti
Te
rk
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°2
Si vuole ora calcolare la temperatura di interfaccia ad x = 0.
A questo scopo si selezionano dei sub-circuiti che esibiscono la T0 ad uno degli estremi
Si impone che il flusso sia lo stesso in ogni sub-circuito, Essendo le resistenze in serie, per trovare quella equivalente di pertinenza di ogni sub-circuito se ne valuta la somma delle singole resistenze.
Si noti come la resistenza convettiva interna predomina sulle altre.
Questa è la causa della maggiore caduta di temperatura che si registra sull’interfaccia interna.
Infatti, a parità di flusso, essendo
DT = Q R,
Leggo che più grande è R più marcato è DT
Approfitto per segnalare anche che la resistenza termica si può quantitativamente interpretare come la caduta di temperatura che si manifesta allorché la potenza è 1 W
(R = DT se Q. =1)
Le resistenze attraversate dallo stesso flusso si dicono disposte in serie. La resistenza globale contempla quella conduttiva e quelle di interfaccia di fluidi che la bagnano.

## Slide 9
rhi
rhe
T0
Ts
Ti
Te
rk
Similmente, si procede ad individuare opportuni sub-circuiti per l’interfaccia ad
x = s.
Lastra piana stazionaria 1D
Esercizio n°2
Commento: piccole differenze nel risultato rispetto al metodo canonico sono ascrivibili agli arrotondamenti e non hanno alcuna rilevanza sul piano fisico (circa 1W su 200 = 0,5%)