## Slide 1
prof. Gennaro Cuccurullo
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE
Geometria cilindrica: spessore dell’isolante
a cura dell’ing. Carmela CONCILIO

## Slide 2
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
Es. A.17 – La temperatura della superficie interna di un tubo (diametro interno Di = 38 mm, sp = 2.3 mm, k = 40W/(mK)) è 90°C. All’esterno vi è aria stagnante (h = 6 W/(m2K), Tf = 20°C). Determinare lo spessore di isolante (k= 0.043/(mK)) richiesto affinché la temperatura superficiale esterna si riduca a 35°C.
[19.3 mm]
Equazione fondamentale della conduzione di Fourier
H >>Re
Flusso termico diretto radialmente
Assenza di generazione
Condizioni stazionarie
ODE II ordine
Equazione di Laplace
r
T[°C]
90°C
35°C

## Slide 3
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
Il calore attraversa due resistenze conduttive ed una convettiva
Analogia elettrica
Rk,tubo
Rhe
T0
Ts
Ti
Te
Rk,isol
35°C
90°C
T[°C]
r
Tubazione

## Slide 4
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
Il calore attraversa due resistenze conduttive ed una convettiva
Analogia elettrica
Rk,tubo
Rhe
T0
Ts
Ti
Te
Rk,isol
35°C
90°C
T[°C]
r
Strato di isolante

## Slide 5
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
Il calore attraversa due resistenze conduttive ed una convettiva
Analogia elettrica
Rk,tubo
Rhe
T0
Ts
Ti
Te
Rk,isol
35°C
90°C
T[°C]
r
Superficie esterna

## Slide 6
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
Assenza di generazione
Rk,tubo
Rhe
T0
Ts
Ti
Te
Rk,isol

## Slide 7
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
90°C
35°C
20°C
Rk,isol
Rhe
Rk,tubo
=

## Slide 8
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
90°C
35°C
20°C
Rk,isol
Rhe
Rk,tubo
s =19.3 mm
L’equazione si può risolvere iterativamente oppure utilizzando le funzioni ALPHA E SHIFT-SOLVE sulla calcolatrice.

## Slide 9
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio A.17

## Slide 10
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio a.17
H >>Re
PROFILO DI TEMPERATURA